mul4班 命令セット
基本的にMIPS
 - 命令長は32bit
あると便利そうな命令を積極的に取り入れた
 - 絶対値、符号反転
 - レジスタ値の和をアドレスとするロード/ストア命令
 - 移動命令

---
命令形式
形式	31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
R	opcode	rs	rt	rd	amt	func
FR	opcode	fs	ft	fd	amt	func
MR	opcode	rs	rt	fd	amt	func
I	opcode	rs	rt	imm
FI	opcode	fs	ft	imm
MI	opcode	rs	ft	imm
J	opcode	addr

---
算術演算命令
四則演算
 - add, sub : R[rd] = R[rs] op R[rt]
 - mul, div : レジスタHi,Loに結果を書き込み
 - addi, subi : R[rt] = R[rs] op imm
 - addf, subf, mulf, divf : float
その他の演算
 - abs, absf : 絶対値
 - neg, negf : 符号反転
 - sqrt : 平方根

---
論理演算命令・シフト命令
論理演算命令
 - and, or, nor : R[rd] = R[rs] op R[rt]
 - andi, ori : R[rt] = R[rs] op imm
シフト命令
 - sll, srl : 論理左/右シフト
 - sra : 算術右シフト

---
ロード/ストア命令
メモリアクセスはワード(32bit)ごと
ロード命令
 - lw, lwf : 2つのレジスタ値の和をアドレスとする
 - lwi, lwif : レジスタ値と即値の和をアドレスとする
ストア命令
 - sw, swf
 - swi, swif

---
比較命令・分岐命令
比較命令
 - cmp, cmpf : R[rd] = if (R[rs] <= R[rt]) ? 1 : 0
無条件分岐命令
 - j : PC = PCの上位6bitとaddr(26bit即値)の連接
 - jl : 戻り番地をレジスタに保存
 - jr : PC = R[rs]
条件分岐命令
 - beq, beqf : if (R[rs] == R[rt]) PC = PC + imm
 - bne, bnef : if (R[rs] != R[rt]) PC = PC + imm

---
移動命令・その他
移動命令
 - mv, mvf : R[rd] = R[rs]
 - mfhi, mflo : R[rd] = Hi,Lo
その他の命令
 - nop
 - dbg : シミュレータ用デバッグ命令
 - halt : 停止
 - rst : レジスタをリセット